廊坊市水利基础设施空间布局规划

目录

前 言

第一章 现状与基础

第一节 现状情况

第二节 涉水空间与水利基础设施现状

第三节 存在的主要问题

第二章 形势与挑战

第一节 国土空间管控形势与要求

第二节 防洪安全保障治理要求

第三节 水资源承载能力与供水安全保障要求

第四节 涉水空间保护要求

第三章 总体规划与水安全保障策略

第一节 指导思想

第二节 基本原则

第三节 规划思路

第四节 规划水平年及范围

第五节 战略目标与控制指标

第四章 涉水空间与涉水生态保护红线

第一节 涉水空间范围划定基本原则

第二节 河流水系水域岸线空间

第三节 涉水陆域空间

第四节 涉水生态保护红线

第五章 水利基础设施空间布局

第一节 水利基础设施空间总体布局

第二节 规划水利基础设施空间布局

第六章 已建在建水利基础设施空间及用地

第一节 已建在建水利基础设施状况

第二节 已建在建水利基础设施空间范围

第七章 规划水利基础设施空间用地预留

第一节 规划水利基础设施建设原则与要求

第二节 规划水利基础设施用地预留

第八章 涉水空间保护与修复

第一节 河流水系生态廊道保护与修复

第二节 重点中小河流生态廊道保护与修复

第三节 重要饮用水水源地治理保护

第四节 水系连通体系构建

第五节 蓄滞洪湿地保护

第六节 “以绿代水”生态系统重建

第七节 重要河流综合治理与生态修复

第九章 空间协调分析

第一节 涉水国土空间功能协调

第二节 水利基础设施与“三区三线”协调性分析

第三节 与已有规划的协调性分析

第十章 涉水空间管控

第一节 水资源管控

第二节 涉水空间管控和保护

第三节 水利基础设施用地空间管控

第四节 涉水空间监控监测体系建设

第五节 涉水空间管控制度建设

第十一章 保障措施

第一节 强化组织保障

第二节 落实目标责任

第三节 加强基础工作

第四节 健全协商机制

第五节 完善监督评估

第六节 创新体制机制

# 前 言

为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《中共河北省委河北省人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见》和《水利部办公厅关于印发水利基础设施空间布局规划编制工作方案和技术大纲的通知》《关于印发河北省水利基础设施空间布局规划编制工作方案和技术大纲的通知》（冀水规计〔2019〕113号）精神，做好水利规划与国土空间规划之间的衔接，为水利工程补短板、水利行业强监管提供规划基础和依据。开展廊坊市水利基础设施空间布局规划编制工作是贯彻落实中央关于统一规划体系、建立国土空间规划体系并监督实施的重大部署，是适应国家、河北省规划体制改革、“多规合一”的要求，做好水利规划与国土空间规划之间的衔接工作，为水利工程补短板、水利行业强监管提供规划基础和依据，开展这项工作不仅十分必要而且非常紧迫。

按照《水利部办公厅关于印发水利基础设施空间布局规划编制工作方案和技术大纲的通知（2019）》《河北省水利基础设施空间布局规划编制工作方案（2019）》《河北省水利基础设施空间布局规划编制技术大纲（2019）》要求，廊坊市水利基础设施空间布局规划基于已有的流域综合规划、水资源综合规划、防洪规划、水资源保护规划等水利规划，按照国土空间规划内容框架和编制要求，结合水利改革发展新形势新要求开展。

项目在做好与国家水利基础设施空间布局规划、省国土空间规划相衔接的基础上，提出重要涉水生态保护红线区和水利基础设施项目清单，将涉水生态空间与已建、在建和规划水利基础设施用地落到空间规划“一张图”上，提出管控和保护措施，明确河湖生态保护修复的任务。

# 现状与基础

# 第一节 现状情况

廊坊市位于河北省中部偏东，北邻京都，东与津门交界，南接沧州，西与保定毗邻，地处京津两大城市之间，环渤海腹地。现辖广阳和安次两个区，三河和霸州两个县级市，大厂、香河、永清、固安、文安、大城6个县，共包括90个乡镇，被誉为“京津走廊上的明珠”。廊坊市地貌以平原为主，属温带大陆性季风气候，具有四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴朗气爽，冬季严寒少雪的特点。廊坊市土层深厚，土壤类型多样，栽培植物有粮食作物、豆类、薯类、油料、棉麻、烟草、药材、蔬菜、瓜类、林果、牧草等11大类共100多种，市花为月季。

廊坊市地处海河流域中下游，潮白蓟运河水系、北运河水系、永定河水系、大清河水系、子牙河水系等五大水系汇聚于此，素有“九河下梢”之称。在廊坊市境内还分布着鲍邱河、凤河、龙河、天堂河、牤牛河、雄固霸新河、任文干渠、任河大渠、排干三渠、港河西支等10条骨干排沥河道。廊坊市的138条河流分布于各县（市、区）。河流最多是安次区，河流最少的是大厂县。

廊坊市境内有由国家防汛抗旱总指挥部直接调度的四大蓄滞洪区，分别为永定河泛区、东淀滞洪区、文安洼和贾口洼。主要闸涵按水闸承担的任务分为节制闸、进水闸、分洪闸、排水闸、挡潮闸、冲沙闸（排沙闸），此外还有为排除冰块、漂浮物等而设置的排冰闸、排污闸等。按闸室结构形式可分为开敞式、胸墙式和涵洞式等。按过闸流量大小可分为大型、中型和小型3种形式。

廊坊市有七大灌区，分别为引潮灌区、谭台灌区、潮北灌区、潮南灌区、永北灌区、永南灌区、龙河灌区。灌区的建设为促进农业发展发挥了重要作用。

廊坊市有西滩泵站一座大（2）型泵站，西滩里扬水站为华北地区第一大站。廊坊市泵站共有泵站147处，其中，排水泵站85座，供水泵站36座，供排结合泵站26座。按类型分，中型泵站18座，小（1）型泵站105座，小（2）型泵站24座。廊坊市有机井66212眼，其中廊坊市浅层地下水机电井共有45296眼，深层承压水机电井有20916眼。廊坊市划分为2个Ⅲ级流域分区，行政分区按10个县、市（区）划分和12个计算单元，通过地下水开采是廊坊市的主要水源。

廊坊市境内国（省）控河流为泃河、潮白（新）河、北运河、龙河、大清河、子牙河、永定河和鲍邱（武）河。地下水所测各项指标均达到《地下水质量标准》Ⅲ类标准。廊坊市地表水资源匮乏，农业灌溉水源基本以地下水为主。浅层地下水开发利用程度高，而在咸水区和地表灌溉条件较好地区，地下水开采率较低。

廊坊市域内无重点生态功能区分布，自然水系主要包括北三河水系、永定河水系、大清河水系、子牙河水系。城区水系主要由廊坊环城水系、大城县环城水系、文安县环城水系、三河市环城水系、燕郊环城水系、大厂县环城水系和香河环城水系构成。

廊坊市南北狭长，地形复杂，植被种类繁多。栽培植物有粮食作物、豆类、薯类、油料、棉麻、烟草、药材、蔬菜、瓜类、林果等。丘陵地区以旱生灌丛草本植物为主，野生植被有酸枣、荆条、胡枝子、白草、阿尔泰紫菀等。栽培植被有枣树、核桃树、柿子树等。廊坊市域内栖息着布谷鸟、黄鹂、杜鹃、斑鸠、喜鹊、大雁、啄木鸟、猫头鹰等大量的鸟类。

廊坊市水资源贫瘠，由于防洪工程的建设和水资源的开发利用，河流人工化严重，自然水文节律基本消失。廊坊市境内河道渠系大量淤积，底质污染在一定程度上影响了地表水体的水生态环境质量状况。廊坊市境内部分沙质河床的河道渗漏严重。部分河流的河岸带、河滩地被农田和建筑用地挤占的情况比较严重。廊坊市水生态系统脆弱，服务功能严重不足。

# 第二节 涉水空间与水利基础设施现状

本次规划河流总长677.23km，规划水域岸线总长1371.11km。大部分河流现状已建有堤防或规划建设堤防，已建堤防总长964.10km，河流岸线开发利用程度高达70%。滨水岸线过高的开发利用率造成挤占河道、改变河道、堵塞填埋河道等问题，引起行洪空间不畅、内涝频发，不仅影响群众的正常生活，而且对人民群众生命财产安全构成严重威胁，大量应划分为水利设施用地的区域被占用后，土地权属不明确，部分地块被分割，水利设施空间无法闭合。廊坊市地表水开发利用率呈现逐步增高趋势，地下水开发在局部也存在着开采率过高现象。

廊坊市农业节水灌溉措施主要有微灌、低压管道输水设施等；工业节水，用力推进节水技术、装备和产品在工业领域的广泛应用和工业用水的循环利用；生活节水大力倡导使用节水型器具，提高节水型器具的普及率，积极采用城市供水管网的检漏和防渗技术，提高城市供水服务水平、保障供水水质安全。

廊坊市地处海河流域中下游，河流分属海河流域的北三河水系、永定河水系、大清河水系、子牙河水系等四大水系。境内河流众多，河道上大下小、尾闾不畅，洪水灾害频繁发生。廊坊市按照海河流域“上蓄、中疏、下排、适当地滞”的治水方针，进行了长期大规模的全面防洪建设。廊坊市共开挖行洪排涝河道20多条，保留了永定河泛区、东淀、文安洼、贾口洼4处蓄滞洪区，蓄滞洪区群众的安全建设也得到了部分安排。

南水北调配套工程已在廊坊市中南部构筑起“3渠、5线、8水厂”点线相连的供水网络体系，向廊坊市区（含开发区、万庄新区）、永清县、固安县、霸州市、文安县、大城县供水，廊坊市供水有所保障。

# 第三节 存在的主要问题

涉水空间划定和管控存在的问题。鲍邱河、北运河、永定河、大清河、泃河等河流基本均已完成划界定桩工作，各河道管理范围内现有多处垃圾堆积、村庄民房、撕搭乱建占用现象。河道沿线部分村庄生活、建筑垃圾随意堆放，造成水体污染，部分村庄垃圾处理率低，垃圾收集设施简陋、卫生状况较差。

水资源承载能力存在的问题。廊坊市境内灌溉渠道多，水资源时空分布不均，水资源条件与区域经济布局不协调，地下水超采严重，地表水未能充分利用。且水源大部分为境内季节性河流，经常是汛期水涝成灾，旱期灌区不能及时灌溉，造成农作物减产。并且渠道配套建筑物年久失修，大部分损坏严重，严重影响灌区灌溉。廊坊市地表水资源匮乏，这就使得该区不得不大量开采地下水。然而过量开采地下水必然会导致各种地质灾害的发生，破坏地质环境。现有水资源配置未能充分体现优先利用外调水、用足用好当地地表水、鼓励使用非常规水、严格限制地下水。引江水消纳结构有待完善，未能实现外调水的优先利用；地下水配置占比高，超采形势依然严峻，未能实现地下水开采的严格控制。

水利基础设施存在的问题。廊坊市水资源管理体制不完善，各级水资源管理部门的权威性和执行能力有待加强。水权市场发育不完善，水资源开发利用形成了无序竞争，未建立起合理的水价形成机制。廊坊市现状防洪体系，无论是河道、蓄滞洪区都十分脆弱，河道行洪能力严重衰减、蓄滞洪区启用难度增大、非工程措施不完善，难以抵御超标洪水，防洪风险较大。蓄滞洪区分洪能力及安全保障有待加强，廊坊市有永定河泛区、东淀、文安洼、贾口洼四大蓄滞洪区，这些蓄滞洪区是海河流域防洪体系的重要组成部分。但近年来由于社会经济的发展，蓄滞洪区大量土地被占用，蓄滞洪水能力不断降低。对于防洪工作存有不同程度的麻痹思想，市区河道实行省、市、区（县）分级管理，各级、各地执法力度与掌握标准存在差异，特别是中小河道管理，大多存在执法不严的问题，在河道上违章搭建，侵占公共通道，甚至修建与防洪无关的永久性建筑物。廊坊市区河流及滨水建设缺乏生态性导致城市排水不畅，廊坊市区没有贯穿的河道，市区排水主要靠下水管网系统，存在河道渠系化、河岸坡面硬化、岸线植被统一化、本地生态系统退化等问题，不符合现有生态建设理念和技术要求，不利于河流生态健康。城市建设过程中存在河流加盖和填埋等不合理现象，水系退化成为排水暗沟，削弱了河湖的排洪、滞洪功能和景观功能。城区现有排水体系为雨污合流制，由于城区地面沉降严重，以及部分管道设计流量不能满足现有需要，使城区多处成为雨季积水区域。水利社会管理和公共服务能力亟待提高，各级水行政主管部门在依法行政、管理创新、规划计划、决策执行、行业管理、应急管理、科技支撑能力不强，还不能适应经济社会发展形势的要求。水利信息化建设与水利管理现代化的要求还有较大差距。

水安全风险防控存在的问题。永定河、子牙河部分河段基本达到国家规定的防洪标准，大多河道均未达标：中小河流防洪标准普遍偏低。城市防洪设施尚不健全，低于国家规定的防洪标准。河道行洪能力衰减严重。由于河道淤积严重、阻水障碍物多、堤防高度不足，使目前总泄洪能力比原设计下降。目前蓄滞洪区中尚有没有解决安全避险问题。在工程建设方面，存在围堤高度不达标、河槽淤积、泄洪能力不够等问题。在安全建设方面，存在避洪设施和撤退路不足、预警预报设施不完善和管理落后等问题。

# 形势与挑战

# 第一节 国土空间管控形势与要求

一、国土空间管控形势

水利是涉及国土空间利用的重要领域，在河渠管理、水利工程建设等方面都存在着与国土空间用途管制要求相协调的问题。由于历史原因，长期以来，在廊坊市存在着水域空间界线不明确的问题，对有效管理河渠带来不少困难，对各类涉水活动的约束力度也不够，造成在一些地方不同程度地存在着水域空间非法占用或无序挤占的情况；同时，相关水利规划中确定的河道治理工程、特别是一些重大水系连通工程在空间利用上也存在着与其他行业划定的红线，如生态保护红线、永久基本农田等不协调的情况，给河流廊道建设工程的正常实施造成不少困难，甚至影响到一些水利工程的顺利实施。如何使水利基础设施在空间布局上与国土空间规划的“三区三线”（即生态、农业、城镇等空间和生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间边界）相协调，是强化水域空间管理、补齐水利工程短板需要解决的问题。因此，编制廊坊市水利基础设施空间布局规划就是将已有和规划的水利基础设施（包括水域空间）与国土空间利用相协调的过程，通过这项工作，使水利基础设施等在空间利用上符合国土空间用途管制要求，以进一步促进和落实水利行业强监管、水利工程补短板要求。

二、国土空间管控要求

按照《水利部办公厅关于印发水利基础设施空间布局规划编制工作方案和技术大纲的通知（2019）》《河北省水利基础设施空间布局规划编制工作方案（2019）》《河北省水利基础设施空间布局规划编制技术大纲（2019）》要求，项目基于已有的流域综合规划、水资源综合规划、防洪规划、水资源保护规划、河流岸线保护与利用规划等水利规划，按照国土空间规划内容框架和编制要求，结合水利改革发展新形势新要求，编制廊坊市水利基础设施空间布局规划。

# 第二节 防洪安全保障治理要求

廊坊市防洪区划分为北三河水系、永定河水系、大清河水系、子牙河水系等4个区划。廊坊市永定河是全国四大重点防洪河流之一，上游直接关系首都北京的防洪安全，下游直接关系到天津的防洪安全。需要进一步提出完善防洪体系，提高永定河防洪安保障能力对京津冀的安全与发展具有重要的现实意义。

主要支流及中小河流治理需求。在廊坊市境内分布着鲍邱河、凤河、龙河、天堂河、牤牛河、雄固霸新河、中亭河、黑龙港河下段等骨干排水河道。廊坊市已经形成了自排与机排相结合，骨干河道与配套河道相结合的比较完整的除涝排水工程体系。本地区的除涝工程标准一般达到3年一遇；部分排涝河河道的标准已达5年一遇。永定河和天堂河排涝标准基本达到20年一遇。

蓄滞洪空间治理需求。廊坊市有永定河泛区、东淀、文安洼、贾口洼四大蓄滞洪区，这些蓄滞洪区都是海河流域防洪体系的重要组成部分。需要将一些较大的蓄滞洪区建设分区隔堤，分区运用，尽可能减少分洪区面积和损失，根据未来风险，使用机率较小的调整为蓄滞洪保留区，适度进行经济建设。

重要经济区防洪治涝需求。京津冀区域经济面临着越来越好的外部环境和越来越多的发展机遇。北京新机场场址位于永定河左岸，北京市南端大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间，北京新机场占压天堂河涉及的天堂河改道相关问题，需要重新对新机场地区进行防洪治涝进行规划。

城市防洪治涝需求。流经廊坊市区的河流有永定河、龙河、天堂河和凤河，均为季节性河流，目前，涉及到廊坊市区防洪的永定河左堤，险工尚未得到彻底整治，无法达到50年一遇的洪水标准，龙河、天堂河和凤河的除涝标准仅相当于20年一遇。根据《防洪标准》的有关规定，结合廊坊市的实际情况，市区防洪标准应达到50年一遇。

# 第三节 水资源承载能力与供水安全保障要求

水资源配置基础设施网络建设要求。廊坊市与河北省其它地区相比，区位优势明显，重点水利工程建设稳步推进，永定河泛区和廊坊市域内10条主要行洪河道堤坝建设不得低于防洪标准；优化完善水资源配置格局，对于廊坊市南北水资源分不均的特点，加强水资源配置网络建设；农村水利基础设施不断夯实，改善城镇农村供水单一、保障程度低问题。

# 第四节 涉水空间保护要求

河流水系生态廊道保护与修复要求。河流包括北三河、永定河、大清河、子牙河等四大河系流经廊坊的主干和各级支流，以及人工开挖的沟通河渠，用于引水、排涝、灌溉作用的各级沟渠。永定河平原部分河段堤防超高不足，永定河泛区安全设施不健全，周边洪水灾害风险较大，同时流域部分河道采砂影响河势稳定等。流域的湿地面积减少、功能退化，规划以改善维持生境环境为主。北运河、潮白河生态基流较好，规划重点保护各河段生态基流，同时采取综合措施改善河流水质，以生境修复为亮点进行修复。北运河以改善生境维持功能为主导，潮白河以改善水质和恢复水面景观环境功能为主导。大清河上游有白洋淀湿地生态保护区，借助各种生态水量保障措施的实施，可基本保障白洋淀生态水量、改善白洋淀水质。结合廊坊市引黄指标的安排，可实现以赵王新渠为首的河系连通，将白洋淀下泄水量输送至永定河泛区，解决生态水量不足的问题。子牙河重点利用区域内的汛期沥水，通过人工措施实现水体的存蓄，并结合景观要求改善生态环境。其他邻近城区、县城的河流多以排沥功能为主，组合河道整治充分利用雨洪资源，通过人工措施实现局部河渠蓄水，改善生态环境。

饮用水水源地保护需求。2022年，廊坊市城区水源地、廊坊市经济技术开发区水源地和廊坊市新水源地（固安）所测各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。廊坊市城区水源地、廊坊市经济技术开发区水源地和廊坊市新水源地（固安）水质等级均为良好。目前，廊坊市现有12处县级及以上城市供水水源地保护区。全部为地下水水源地，城市水源地有开采井188眼。

地下水超采区治理需求。廊坊市地下水主要类型以第四类孔隙水为主，地下水补给来源于大气降水入渗和地表径流，水位受季节和降水等因素的影响严重。廊坊市重点推进了永清县、安次区农村饮水水源置换项目。制定了地下水超采综合治理总体方案和年度实施计划，全力推进“节、引、调、蓄、管”六大治理举措，形成了修复地下水生态的综合治理体系。

水利基础设施空间保护与管理需求。开展水利基础设施网络构建，围绕水利基础设施服务高效化、精准化和自身的良性可持续发展，加快完善监测、处理、决策、调控等水利基础设施监控能力现代化建设，完善廊坊市水利基础设施的管理体制机制，以充分发挥水利基础设施功能效益，提高人民群众获得感、幸福感。

# 总体规划与水安全保障策略

# 第一节 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及二十大精神，落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，以水资源承载能力为刚性约束，以划定涉水空间、优化水利基础设施空间布局、推进水生态系统保护修复、提高水安全保障能力和应对风险能力为重点，以强化涉水空间管控和治理保护为抓手，加强与国土空间总体规划和相关规划的衔接和协调，突出规划编制的科学性、协调性、实用性和可操作性，为推进水利基础设施建设和涉水空间管护提供依据。

# 第二节 基本原则

## 生态安全、强化监管。尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持人与自然和谐，处理好河湖保护管理与开发利用间的关系，强化刚性约束，合理划定河道水域岸线等涉水生态空间，明确生态功能定位，强化涉水生态空间分类管控要求，防止不合理开发建设活动对水生态系统损害，实现廊坊市境内河渠水系全面治理、生态功能稳定。

## 以人为本、保障民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，着力解决人民群众最关心最直接的防洪、供水、灌溉、水生态等问题，不断提升水利公共服务均等化水平，提高人民群众幸福感、获得感和安全感。

## 空间均衡、协同发展。强化水资源承载能力刚性约束，把水资源作为先导性、控制性和约束性要素，以水而定、量水而行、因水制宜，促进人口经济与水资源承载能力相均衡。

## 系统治理、综合施策。树立山水林田湖草是一个生命共同体的系统思想，协调上下游、干支流、左右岸、地上地下、城市乡村，以流域为单元强化整体保护、系统修复、综合治理，统筹解决水灾害、水资源、水生态、水环境问题。

## 确有需要、合理布局。统筹考虑廊坊市经济社会发展新形势及生态文明建设新要求，以有效保障经济社会高质量发展和人民群众高品质生活为出发点，完善水利基础设施网络布局，增强水安全保障能力。

# 第三节 规划思路

## 以国家、河北省和廊坊市已批复的流域综合规划、专业规划、区域规划等成果为基础，结合全国第三次水资源调查评价和水资源承载能力监测预警评价等工作成果，摸清水资源、水生态、水环境本底条件；统筹考虑经济社会发展和生态环境保护的要求，针对水安全保障面临的新形势和新要求，对局部需求有变化的区域开展必要的补充分析论证工作，科学划定涉水生态空间范围，明确功能定位；优化重点水利基础设施空间布局，预留水利基础设施国土空间资源；提出水生态系统保护与修复任务措施；对涉水空间协调性进行综合分析，提出管控保护要求。规划工作采取自上而下、上下联动方式开展，各层级规划之间应加强协调衔接。

# 第四节 规划水平年及范围

规划现状基准年为2018年（个别数据更新至2020年）。规划近期水平年为2025年，中期水平年为2035年，远期水平年为2050年。

对廊坊市域内流域面积大于等于200km2的域内河流（潮白河、大清河、赵王新河、永定河、北运河、泃河、子牙河、青龙湾减河、任文干渠、小白河、中亭河、白沟河、任河大干渠、雄固霸新河、牤牛河、龙河、凤河、凤港减河、鲍邱河、黑龙港河下段、子牙新河、引泃入潮）水域岸线、国家级蓄滞洪区（永定河泛区、东淀、文安洼、贾口洼四大蓄滞洪区）、饮用水水源地（市区3处、县城12处集中式饮用水水源地）等划定涉水生态空间。

# 第五节 战略目标与控制指标

统筹兼顾宏观（流域）、中观（河渠）、微观（断面）三个层次，遵循流域系统治理原则，采取“引（水）、蓄（水）、治（河）、保（水）、护（岸）”五步协同措施，将廊坊市建成“安全、丰润、洁净、优美、和谐”的京津冀水生态文明示范区及京津冀生态环境支撑区河湖治理、水生态修复的先锋典范。

一、主要目标

（1）防洪排涝

提出廊坊市域防洪排涝体系的总体布局。即“一城四片三层次”的总体防洪体系：1）一城：结合龙河、凤河的防洪做好廊坊市城区的防洪除涝工作，将廊坊市建设成为海绵城市；2）四片：分别对“北三河片”“永定河片”“大清河片”“子牙河片”按相应的防洪标准构建防洪体系；3）三层次：按重点河段、排洪河道、蓄滞洪区三个不同层次进行防洪工程的建设。

结合全国城市市政基础设施建设“十四五”规划，按照中小城市易涝点防涝能力达到20年一遇以上标准，全力开展城区易涝点综合整治。到2025年底，廊坊市各地社会影响大的城市内涝积水区域得到消除，城市内涝防治体系基本完善，实现“小雨不积水，大雨不内涝”的治理目标，全市城市内涝防治水平显著提高。

（2）水资源配置

深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，到2025年，继续优化供水水源结构，不断提升水资源、水环境承载能力；水资源配置工程体系进一步完善，在强化压采的情况下基本满足经济社会发展用水需求，全市用水总量控制在12.6亿m3以内；全社会用水水资源利用效率明显提升，万元GDP用水量下降到30m3，农田灌溉水有效利用系数提高到0.8；侧重固强补弱、整体提升，水资源保障能力与新时代全面建设经济强市、美丽廊坊相适应。全面建成节水型社会，地下水基本实现采补平衡。

到2035年，水资源节约和循环利用达到世界先进水平，区域水环境质量根本好转，现代水治理体系基本形成，水利现代化基本实现。

（3）水生态保护修复

充分利用南水北调配套、引黄等引调水工程和河渠水系连通工程，优化配置区域水资源，努力实现河渠连通、水体循环自净、景观环境改善、人水和谐共处的目标。力争至2025年，基本实现河流水体连通功能，城区段河流常年有水；恢复河流水质自然净化功能，重要河流关键断面水质达标；河流生境得到恢复，生物多样性基本实现，河流生态总体上达到良好水平。2035年，连通河渠，南北贯通，水量互济，全面提升河渠蓄水及净化功能；完善万亩荷塘、东张务、京南森林湿地生态，提升湿地服务功能，强肾固体，蓄水释水，建设京津乐道、绿色廊坊、生态廊坊；全面实施生态调度，把永定河恢复成流动、绿色、清洁、安全的河，构建大清河生态廊道，共建北运河-潮白河大尺度生态绿洲，重塑城市生态景观风貌特色，提升城市整体意象。

（4）涉水空间管控

强化民生、创新、绿色的发展理念，因水制宜，以水资源、水环境承载力为刚性约束，以水生态修复为重点，以水安全保障为根本，科学系统推动水资源配置、防洪保安建设；深度对接京津，借势北京城市副中心、北京大兴机场、雄安新区3大历史性工程，竭力打造北中南“三大水生态板块”；积极谋求可持续发展与水资源环境的平衡，不断提升水资源承载力、水生态环境支撑力、水安全发展“三种能力”，为廊坊加快建设“创新驱动经济强市”提供强有力的水利支撑和保障。

二、控制指标

根据规划目标，以科学表征涉水空间管控、有效引导和约束廊坊国土空间利用保护为出发点，按照系统性、代表性、前瞻性、可操作、可考核等原则，提出水资源、水安全、水生态、水利基础设施规划的控制性指标。控制指标的阶段目标为2025、2035年目标值，远期展望到2050年。

表1 规划控制性指标表

| 序号 | 管控要素 | 主要指标 | 现状值 （2018年） | 阶段目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025年 | 2035年 |
| 1 | 水资源 | 用水总量（万m3） | 100454 | 126000 | 135000 |
| 2 |  | 人均年用水量(m3) | 209 | 230 | 250 |
| 3 |  | 水资源开发利用率（%） | 27.6 | 45 | 50 |
| 4 |  | 地下水开采系数（%） | 97.9 | 88 | 85 |
| 5 |  | 饮用水水源地水质达标率（%） | 100 | 100 | 100 |
| 6 | 水安全 | 骨干河道防洪标准达标率（%） | 74 | 80 | 90 |
| 7 |  | 城市防洪标准达标率（%） | 60 | 75 | 90 |
| 8 |  | 蓄滞洪区安全建设达标率（%） | 75 | 80 | 90 |
| 9 | 水生态 | 河湖水域空间保有率（%） | 1.09 | 1.20 | 1.30 |
| 10 |  | 自然岸线保有率（%） | 38 | 38 | 38 |
| 11 |  | 河湖重要断面生态流量满足程度（%） | 20 | 50 | 75 |
| 12 |  | 城市水系亲水岸线建设率（%） | 62 | 75 | 90 |
| 13 | 水利基础设施 | 已建、在建水利基础设施用地面积（km2） | 44.29 | 52.13 | 52.13 |
| 14 |  | 规划水利基础设施用地预留面积（km2） |  | 1327.52 | 1338.24 |

三、 总体布局

在廊坊市域整体上形成“两轴互应、三区并进、四系互济，长渠连河库湿地”的生态水系空间结构。“两轴”指由泃河、引泃入鲍、鲍邱河、引潮入鲍、潮白河、潮北互通、北运河构成的北部轴，引黄入廊构成的南部轴；“三区”指重点打造的北运河-潮白河大尺度生态绿洲、龙凤-永定河生态绿廊、东淀-文安洼生态核三个区域；“四系”指北三河水系、永定河水系、大清河水系和子牙河水系；疏通各级渠道，将河渠、重要库塘与湿地联系起来。

在廊坊市城市规划区（城市总体规划划定，也称为中心城市，包括广阳、安次、永清和固安行政辖区范围）范围内形成“一区一轴多廊道”的水系格局，所谓“一区”是依托中心城区水系所重点打造的龙凤水利风景区，“一轴”为南水北调廊涿干渠，“多廊道”则指城市规划区内各条水系廊道。

四、 总体策略

结合水资源利用在支撑城镇、农业、生态不同国土空间开发利用中的功能作用，并根据涉水空间和水利基础设施空间对国土空间开发利用的要求，以目标为导向，按照山水林田湖草生命共同体理念和水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理的总体思路，从涉水空间管控、水资源承载力对国土空间布局的约束、水利基础设施高质量发展、涉水空间保护与修复及水安全风险防控等方面开展策略研究，以实现水资源集约利用。

# 涉水空间与涉水生态保护红线

# 第一节 涉水空间范围划定基本原则

空间均衡，协同发展。强化水资源承载能力刚性约束，把水资源作为先导性、控制性和约束性要素，以水而定、量水而行、因水制宜，促进人口经济与水资源承载能力相均衡。

生态安全，强化管控。尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持人与自然和谐，合理划定河湖水域岸线等涉水生态空间，明确生态功能定位，强化涉水生态空间分类管控保护要求，防止不合理开发建设活动对水生态系统的损害。

确有需要，高效保障。统筹经济社会发展和生态文明建设需求，以有效保障经济社会高质量发展和人民群众高品质生活为出发点，完善水利基础设施网络布局，增强水利基础设施保障能力。

系统治理，综合施策。强化山水林田湖草是一个生命共同体的系统思想，协调流域上下游、干支流、左右岸，地上地下，城市乡村，以流域为单元强化整体保护、系统修复、综合治理，统筹解决水灾害、水资源、水生态、水环境问题。

以人为本，保障民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，着力解决人民群众最关心最直接的防洪、供水、灌溉、水生态等问题，加快完善水利基础设施网络，不断提升水安全公共服务均等化水平。

# 第二节 河流水系水域岸线空间

### 重要河流水域岸线空间。重要河流主要包括潮白河、北运河、永定河、大清河及子牙河。岸线功能区划分为岸线保护区、岸线保留区、岸线控制开发利用区、岸线开发利用区。廊坊境内岸线划分为保留区、保护区、控制利用区3类，岸线总长88.72km（左岸62.96km，右岸25.76km）。

北运河岸线划分为岸线保留区，北运河上游防洪段划分为控制开发利用区。老大清河划分为岸线保护区。赵王新河-赵王新渠-东淀大清河左堤划分为控制开发利用区，永定河岸线固安段、永清段均划分为保留区。其余区段结合永定河泛区规划开发利用要求，划分为控制开发利用区。子牙河岸线规划对顺意大酒店下游区段划分为岸线保留区，上游段划分为控制利用区，以满足远期开发建设需求。

# 第三节 涉水陆域空间

## 饮用水源保护生态空间。大力实施水源地保护工程，实现水源地功能的正常发挥。根据《饮用水水源保护区查分技术纲要》，结合廊坊市城区水源地环境水文地质特征，水源地划分一级保护区和二级保护区。一级保护区位于开采井或井群周围，其作用是保护集水有一定得滞后时间，以防止病原菌的污染。根据水源地实际情况并参考国内外保护区划分经验，将一级保护区半径确定为开采井周围30m。二级保护区位于一级保护区外围，其作用是保证集水有足够的滞后时间，以防止病原菌以外的其他污染。二级保护区主要根据水文地质条件、运移时间，并考虑地下水流场边界、含水层净化能力等综合确定。

## 行蓄洪水生态空间。根据《全国蓄滞洪区建设与管理规划》《国家蓄滞洪区修订名录》，廊坊市有永定河蓄滞洪区、东淀蓄滞洪区、文安洼、贾口洼4处国家级蓄滞洪区，且均位于海河流域。

# 第四节 涉水生态保护红线

## 涉水生态保护红线识别。水生态保护红线范围应是河湖岸线范围底线，在划分水生态保护红线时，划入区域应注意保证其水生态功能完整性。廊坊市涉水空间总占地1980.3km2，其中河湖岸线生态空间236.58km2，饮用水水源地1.62km2、除河流水域岸线空间范围外行滞洪区生态空间1680.8km2。

## 涉水生态保护红线协调。廊坊市目前的涉水生态空间主要包括有河流水域岸线生态空间、饮用水水源保护生态空间、行蓄洪水生态空间、水源涵养区生态空间，主要功能涉及水源涵养、防洪排涝、水生态、水生生物多样性保护等多种功能。廊坊市规划生态红线保护区域基本满足廊坊市生态保护要求，涉水生态空间范围基本位于河流岸线保护区、保留区范围内，但现有水生态红线均位于河流水域范围，对岸线未进行纳入；在建广阳水库的水源地一级保护区尚未划入。依据相关法律法规，统筹考虑流域自然生态整体性和系统性，遵循科学划定、坚守底线、协调有序的原则，通过明确各类红线的划定指标和条件，采用定性和定量评估相结合的方法，合理划定水生态保护红线。

# 水利基础设施空间布局

# 第一节 水利基础设施空间总体布局

在廊坊市域整体上形成“两轴互应、三区并进、四系互济，长渠连河库湿地”的生态水系空间结构。“两轴”指由泃河、引泃入鲍、鲍邱河、引潮入鲍、潮白河、潮北互通、北运河构成的北部轴，引黄入廊构成的南部轴；“三区”指重点打造的北运河-潮白河大尺度生态绿洲、龙凤-永定河生态绿廊、东淀-文安洼生态核三个区域；“四系”指北三河水系、永定河水系、大清河水系和子牙河水系；疏通清淤各级渠道，将河渠、重要库塘与湿地联系起来。

专栏1 已建在建水利基础设施空间布局

地表供水工程 廊坊市有西码头泵站和西滩里扬水站两座大（2）型泵站，总装机流量为110m3/s，装机功率为8525kW。廊坊市共有中小型泵站150处，其中排水泵站85座，供水泵站36座，供排结合泵站26座。按类型分，中型泵站18座，小（1）型泵站106座，小（2）型泵站24座。 在廊坊市境内大型闸涵有王村分洪闸、土门楼枢纽、青龙湾分洪闸和吴村闸枢纽。廊坊市位于各水系下游，河道较多，排水引水渠道上建设众多闸涵。根据水利普查资料统计，廊坊市中小型闸涵共计265座。 地下供水工程 根据水利普查统计资料，廊坊市有机井66212眼，其中规模以上机电井有50564眼；规模以下机电井有15648眼。 城乡供水工程 廊坊市城乡供水工程达到2622处，供水量达到19731万m3。城镇再来水厂14处，供水量为9376万m3；农村集中式供水工程2450处，供水量为7493万m3；农村分散式供水工程161处，供水量为3万m3。 农业节水工程 廊坊市农业节水工程灌溉面积达到264.54万亩，其中，喷灌面积4.95万亩，微灌面积3.015万亩，低压管灌面积256.575万亩。

# 规划水利基础设施空间布局

### 防洪治涝设施布局。完善“分区防守、分流入海”的防洪格局，即以子牙新河左堤和永定河左堤等1级堤防为重点，实现流域洪水分区防守，各河系洪水分别单独入海。在此框架下，以河系为单元，按照“上蓄、中疏、下排，适当地滞”的防洪方针构建以河道堤防为基础、蓄滞洪区为依托的防洪工程体系，即“一城四片层次”的总体防洪体系。

### 水资源配置设施布局。结合廊坊市三个区域的不同情况，中四县、南三县以加快南水北调工程为重点的水资源调配工程建设，在强化节水、治污的基础上，完善南水北调中线配套工程规划，加快廊琢干渠、广阳水库和其他配套工程建设。同时，廊坊市各地区根据实际情况规划水资源利用工程布局，在全市重点实施以城镇供水和工业区供水为主的开源、引水和治污工程，有效促进居民饮水安全工程建设。

# 已建在建水利基础设施空间及用地

# 第一节 已建在建水利基础设施状况

### 点状基础设施。廊坊市已建大型提水工程有子牙泵站、南赵扶站、胜芳站、西滩里扬水站、西码头扬水站；大型涵闸有吴村闸枢纽、土门楼枢纽。

### 线状基础设施。廊坊市引调水工程具体包括：南水北调中线配套工程规划、引黄济廊工程。目前廊坊市境内已建河流整治工程4项，在建4项。主要涉及河流有永定河、北运河、泃河、潮白河、青龙湾减河、引泃入潮、牤牛河，涉及行政区主要包括三河、大厂、香河北三县、文安县、固安县及廊坊城区。廊坊市域内已建的堤防工程共计22处，分别位于子牙新河、子牙河、白沟河、赵王新河、永定河、北运河、青龙湾减河、潮白河、泃河、引泃入潮、龙河、天堂河、中亭河。目前各河流堤防划界竖桩工作均已基本完成，河道管理范围基本明确。包括泃河北外环桥至红旗庄闸水生态修复工程（已建）、香河县刘宋镇万亩荷塘风景区（已建）、永定河固安段生态治理工程（在建）。

### 面状水利基础设施。廊坊市内已建安全区包括安次安全区、任庄子安全区、王疙瘩安全区（现状）、靳家堡安全区、牛角洼安全区、文安县城安全区等6处安全区。

# 第二节 已建在建水利基础设施空间范围

### 一、水利基础设施管理范围及保护范围划定原则

### 确保工程设施的安全完整；有利于工程设施的管护和正常运行，有利于在渠埂上通行和护渠巡堤、检查工程；有利于搞好工程附近的水土保持工作；尽量在不影响当地农业生产的情况下，适当考虑管理单位开展农副业生产和综合经营用地的需要。

### 原有水利工程，其管理范围和安全保护范围已经划定的维持现状；尚未划定的依据施工时的征地范围、历史上形成的边界和工程管理工作的需要，由上一级水行政主管部门与当地县级人民政府协商划定。新建水利工程的管理范围和安全保护范围，由当地县级人民政府按照批准的设计划定。划定管理范围以内的集体土地依法办理征地手续。

### 二、点状水利基础设施管理范围与保护范围

廊坊市闸坝泵站根据《河北省关于划定水利工程管理范围和安全保护范围意见》，选取泵站扬水站管理范围为上下游建筑物国缘外20m，两侧为上下游工程外缘连线以外20m的范围。管理范围尽量避开范围内道路，村庄等区域。保护范围为管理范围以外100m的范围。选取大型闸涵管理范围为上下游建筑物国缘外20m，两侧为上下游工程外缘连线以外20m的范围，管理范围尽量避开范围内道路，村庄等区域；保护范围为管理范围以外100m的范围。

### 三、线状水利基础设施管理范围与保护范围

（1）引调水工程

划界范围为调水建筑物两侧及其它建筑物的管理范围为建筑物外缘线以外20-50m的范围；安全保护范围为管理范围以外20-50m的范围。本规划结合调水工程的线路走向及基本农田的占地情况，确定管理范围为筑物外缘线以外50m的范围；安全保护范围为管理范围以外50m的范围，划定管理范围面积及保护范围面积。

（2）河流整治工程

依据国务院颁发的《中华人民共和国河道管理条例》和水利部颁发的《堤防工程技术规范》（SL51-93），有堤防的河段其管理范围为两岸堤防之间的水域及属于国家所有的沙洲、滩地、行洪区、两岸堤防及护堤地，无堤防河道管理范围，根据历史最高洪水位或设计洪水位划定。

（3）水生态修复工程

湖泊及滞洪湿地管理范围为背水侧堤脚外延15m范围。管理范围原则上包含了河道水域及两岸绿化带、景观公园，也包含附属设施覆盖区、管理区、保护区及其它必要区域。

湿地的保护范围，是指常年或者季节性积水地带、水域和低潮时水深不超过6m的海域，包括沼泽湿地、湖泊湿地、河流湿地、滨海湿地等自然湿地，以及重点保护野生动物栖息地或者重点保护野生植物原生地等人工湿地。

### 四、面状水利基础设施管理范围与保护范围

（1）蓄滞洪区安全建设工程

永定河蓄滞洪区。永定河蓄滞洪区内已建安次安全区，安次安全区利用永定河泛区左堤长10.09km，新建围堤长11.85km，围成安全区面积25.89km2。新建围堤按1级堤防标准设计，设计标准为防御100年一遇洪水，设计流量2500m3/s。新建后南庄防洪闸和东固城防洪闸，防洪标准为1级。

东淀蓄滞洪区。东淀已经建设3座安全区，包括：任庄子安全区、王疙瘩安全区、靳家堡安全区，总面积3.62km2。

文安洼。文安洼内建有文安县城、牛角洼两个安全区，总面积137.46km2。

# 规划水利基础设施空间用地预留

# 第一节 规划水利基础设施建设原则与要求

### 一、规划防洪治涝设施建设原则与要求

（1）基本原则

1）安全性原则。生态堤防的防洪安全是是其设计时最先考虑的原则，只有安全的堤防，才能够考虑到生态的堤防。2）整体性原则。在堤防的设计过程中，应当兼顾堤防设计的整体性原则，即河道地方的设计应当从整体上着眼，充分考虑到堤防建设在短时间内所形成的经济利益、社会效益等短期利益以及环境效益等长远利益。3）自然景观优先原则。本着尊重自然、敬畏自然的心态，对自然环境的人为介入应当尽量约束在河流的环境容量之内，设计之初就应当严格考察，在不破坏生态系统在物流、能流基本同道前提下，进行堤防的设计。4）生态环保原则。生态堤防的设计还应当尊重自然生灵，坚持“生态治水”、“生态管水”思路，尽量在不影响河流生物生存需要的前提下，保留水生动植物生息、繁衍的场所，以达到人与自然和谐相处。5）多样性、异质性原则。生态堤防在设计之时应当适当补充自然景观原有的成分，协调好自然景观与人为景观的结构特性，保持好河流的湿地和滩涂，营造一个适宜水生动植物栖息繁衍的场所。6）亲水性原则。生态堤防的设计不仅考虑的是经济效益、环境效益，还要考虑到社会效益。河道堤防作为城市市政工程建设的一部分，应当将其建成为人们娱乐休闲的好地方。

（2）相关要求

生态防洪堤的首要功能是防洪，必须满足堤防的防洪断面尺寸和填筑要求等。在此基础上适当扩宽堤身断面，充分利用堤坡和护堤地范围进行生态填土，在不增加工程占地的基础上合理划定防洪工程和生态空间。防洪断面内工程建设应满足《堤防工程设计规范》《堤防工程管理设计规范》的要求，生态绿化等设施在满足河道防洪安全的前提下布置于生态空间内，形成有机的统一。在满足防洪刚性要求的前提下，以防洪安全为核心，协调防洪工程与城市建设、滨水空间开发和生态营造等多方面，全面提升城市空间品质和人居环境质量，构建新时代生态文明背景下的防洪工程。

### 二、规划水资源配置设施建设原则与要求

（1）基本原则

挖掘潜力，增加供给。建设蓄水引水设施，优化水利工程调度，最大程度增供当地地表水；加大引调水力度，用足调水工程能力，最大程度引调长江水、黄河水；大力实施在生水回用，增加微咸水、海水、空中水利用量，最大程度开发非常规水。

补齐短板，高效利用。根据不同区域水源条件和用水需求，补齐地表水利用工程短板，扩大地表水使用范围，增加地表水供水目标，构建“多源互补、河渠互通、丰枯互济”的地表水利用工程体系，实现地表水资源高效利用。

（2）相关要求

围绕实现水资源统筹利用保护的主要目标，着力推进5个方面18项重点任务。主要包括：1）大力推进国家节水行动，全面贯彻落实节水优先的要求，整体推进农业、工业和城镇节水；2）加快构建水资源配置工程网络。根据全市经济社会发展总体布局，依托现有水利工程设施，重点完善引江工程体系，为引足用好外调水奠定工程基础；3）实施水污染防治行动计划，严格饮用水水源地保护，加强重点流域、区域水污染防治，逐步实现全市水资源均衡、水环境安全、水生态健康；4）统筹推进水生态修复。坚持把水生态环境修复和治理摆在生态文明建设的优先位置，严守生态保护红线，强力推进水生态、水环境系统治理；5）创新水资源保护利用体制机制。积极推进水资源管理体制机制创新，增强水资源保护利用和优化配置系统性、整体性、协同性，着力构建权责清晰、监管有力、配置优化、运行有序的水资源管理制度体系。

# 第二节 规划水利基础设施用地预留

（1）基本原则

应根据工程规模，综合考虑环境、资源、资金等技术经济条件，本着科学、合理和节约用地的原则，确定合理的建设方案。

应符合国家土地利用总体规划，重视农业生产发展的需要，尽量利用荒地，应尽可能避免占用耕地特别是基本农田。

在符合相关规范规定的前提下，建筑物的规划布局应充分利用实际地形地貌，尽量布置紧凑，节约土地。

在进行规划时应保证水土保持、水源涵养、生物多样性保护等多种水生生态保护原则。

在工程规划中应充分秉持水安全原则，坚持工程与管理相结合，将防洪减灾体系充分完善，提高用水、取水安全保障。

- 水利基础设施预留空间范围

点状水利基础设施预留空间范围。综合考虑廊坊市城市规划、土地利用规划、工程建设条件等多方面因素，规划确定调蓄工程总库容为2800万m3。

线状水利基础设施预留空间范围。依据河北省人民政府办公厅文件冀政办《关于划定水利工程管理范围和安全保护范围意见》（〔1991〕38号）确定廊坊市引调水工程管理范围与保护范围。河流整治工程，目前廊坊市共有8段规划河流整治工程，分别为“文安县2021年小白河清理整治工程”“潮白河香河段综合整治工程”“永定河永清段（梁各庄~柳园）生态治理工程”“永定河永清段（柳园~东解口）生态治理工程”“廊坊市永定河泛区安次区、广阳区段综合整治工程”“大城县农村河渠连通工程”。堤防工程，治理措施包括加高加固堤防、堤顶硬化、穿堤建筑物改建、生态护坡等，史各庄以下适当清淤。

面状水利基础设施预留空间范围。

（1）蓄滞洪区安全建设工程

1）永定河蓄滞洪区。安全区面积为13.22km²，新建堤防约6.8km，改扩建已有道路长度约6.2km，对廊霸公路改造约0.7km。新筑堤防按照堤顶宽为6m，堤防边坡为1:3，土方量为62万m³,占地面积为623亩。

2）东淀蓄滞洪区。规划在东淀蓄滞洪区新建邱滑黄安全区、石沟安安全区、肖家堡安全区、上中下段村安全区、沿河六安全区，扩建王疙瘩安全区（规划扩建），新扩建面积7.0km2。

3）文安洼。规划新建左各庄安全区、兴隆宫安全区、大城县城安全区。

（2）水生态修复工程

1）永定河永清段（梁各庄~柳园）生态治理工程

建设防护林带290hm2；建设湿地公园260hm2，建设森林公园700hm2，植被修复1320hm2；新建污水处理站1座，总规划面积约为25.7km2。

2）永定河永清段（柳园~东解口）生态治理工程

工程建设地点位于永定河永清段的东侧，西起南石村与管家务回族自治乡接壤，东至东谢口村，北至永定河河床，南至堤顶路防护林带，规划总面积5.88km2。

3）潮白河香河段综合整治工程

建设廊坊市香河境内1处人工潜流湿地、5处人工表流湿地，分别为吴村人工潜流湿地工程、大套桥表流湿地工程、百家湾表流湿地工程、田贾庄表流湿地工程、荣各庄表流湿地工程及商汪甸表流湿地工程。

# 涉水空间保护与修复

# 第一节 河流水系生态廊道保护与修复

## 保护与修复思路及要求。坚持区域统筹、空间统筹、专业统筹的原则，基于系统自组织理念，以上游生态涵养区为生态屏障，以流域整体为着眼点，以河道生态综合治理为切入点，旨在恢复河湖自然地貌特征，打造绿色生态廊道；构建水源涵养区、森林公园、湿地等多个大型生态斑块；保障以水为纽带的生态廊道的畅通，整体修复水生态环境，恢复生物多样性，提升水生态系统服务功能，促进城市生态环境向绿化、净化、美化、活化的可持续生态系统演变，因地制宜地推进水源涵养区、郊野生态过渡恢复区、城市水生态修复区“三区”水生态保护与修复工作，为经济建设和社会发展提供良好的生态基础，以山水林田湖草生命体的统筹保护为重点，实现“山、水、林、田、湖”五大要素组成的生态系统的自然演替、自我恢复与长期维持，打造绿色河流生态廊道。

## 重要河流生态廊道保护与修复。确定河流水系生态廊道分区，并以全国重要水系江河源头区、重要饮用水水源地、生态涵养区及生境受损区为出发点，确定和河渠水系生态廊道保护与修复区域。同时，建立河流水系生态廊道分类体系，确定主要河流廊道类型及特征，实现典型河流廊道主要类型划分。根据划分后的河流廊道类型及生境受损成因，确定该类型河流廊道关键保护与修复技术。

## 第二节 重点中小河流生态廊道保护与修复

## 滨水缓冲带。结合三线划定确定缓冲带宽度。河岸带的植被缓冲带包括绿线范围内的陆域植被建设，以及蓝线范围内浅水区的水生植物建设。绿线范围内，主要建设内容包括护堤林带、滩地草本植被建设、河岸灌木带（有条件的地区结合滩地种植结构调整种植多年生草、木本植物）、岸坡生物防护带、水生植物带。护堤林及乔木穿带以柳树、杨树为主。蓝线范围内，在堤防迎水侧通过新植或补植乔木，形成30-50m宽护堤林带；在河道主槽与堤防之间，采取荒地栽植灌木及种草的方式，防风、固沙、减少扬尘；护岸灌木带、岸坡生物防护带以紫穗槐、千屈菜为主；水生植物以香蒲、水葱、芦苇为主；荒滩种草以早熟禾、白三叶为主。

## 生态清淤。去除沉积于河底的富营养物质，包括高营养含量的软状沉积物（淤泥）和半悬浮的絮状物（藻类残骸和休眠状活体藻类等）。

湿地建设。对曾经湿地连片的东淀、文安洼、贾口洼等地几近消失的湿地进行生态保护与修复。着重构建东淀、文安洼、贾口洼湿地生态系统，完善东张务北湿地生态功能。着重打造生态坑塘湿地群连通技术，退耕还湿，打造生态水面。

# 第三节 重要饮用水水源地治理保护

## 饮用水水源地保护区的建立。水源保护区划分根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法实施细则》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（技术规范HJ338-2018）等的相关规定，提出了饮用水水源保护区划分方案和保护区范围，由廊坊市各县（市、区）生态环境局会同水利、应急管理、卫生健康等部门核定后，报请水源地所在县（市、区）人民政府和廊坊市人民政府，经河北省人民政府批准后，由水源地所在县（市、区）人民政府向社会公布水源保护区地理界线，并责成相关部门在一级保护区设置标志牌、警示牌、界碑、界桩等。

## 饮用水水源保护区标志设立。参照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）规范建设饮用水水源保护区标志，警示隔离设施。

## 全面推进保护区内污染源整治及周边风险防控。保护区内不存在与供水设施和保护水源无关的建设项目，保护区划定前已有的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。保护区内无工业、生活排污口，保护区划定前已有的工业排污口拆除或关闭，生活排污口关闭或迁出。各水源井划分的一级保护区涉及占用农用地的，首先由各县（市、区）政府负责办理相关征地手续，依照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》，一级保护区内治理措施主要包括生活污染源整治措施、农业污染源整治措施、流动污染源整治措施等。水源地一级保护区周边的道路，严格限制运输有毒有害物质的车辆通行；道路设置限高，在交通穿越路段设置水源保护区宣传牌、界碑和交通警示牌提醒过往行人、车辆已进入饮用水水源保护区。加强水源保护区附近路段的监督管理，必要时安装视频监控措施，路过车辆出现漏油、物品散落，及时上报水源地管理单位并进行清理。水源地周边社区生活污水进行集中收集处理，输送至污水处理厂集中处理；不纳入管网的对民宅内的旱厕、化粪池进行防渗处理；加强生活垃圾的治理和管制，集中收集。

## 建立水源水质监测预警系统。由廊坊市人民政府责成各县（市、区）水利（务）局、各乡镇政府等相关部门在集中式水源地周围设立监测井，并由具有水质监测资质的单位负责对其实时监控水源地水质变化，进行长期水质动态观测，防止地下水被污染。

## 建立健全水源地安全保障应急机制。市政府及生态环境部门要制定和完善廊坊市集中式饮用水水源突发环境事件应急预案，定期组织开展突发环境事件应急演练，加强应急队伍建设，熟悉应急处置流程，完善应急物资储备，建立健全应急指挥系统，落实处置措施。

## 应急保障措施。为保障集中饮用水水源安全，有效预防、及时控制和消除突发性环境污染事故的危害，确保迅速有效地处理突发性环境污染和生态破坏等原因造成的局部或区域饮用水源环境污染事故，各县（市、区）政府指导和规范突发性环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，维护社会稳定，将环境污染和生态破坏事故造成的损失降低到最小程度，最大限度地保障人民群众的身体和生命安全，以保证人民群众的正常生活。

# 第四节 水系连通体系构建

## 构建以自然水系和引调水为动脉的骨干水网。以提高四大水系调蓄能力、改善水动力循环能力为出发点，针对北运河、永定河、大清河、子牙河四大水系，以高各庄闸、吴村闸枢纽、朱官屯橡胶坝、西码头枢纽闸等为关键节点，优化四大水系连通布局，完善南水北调中线后续配套工程、引黄入廊等引调水工程，借助天然水渠进行自然水系的连通，形成“空间舒展、纵横相接、水源互济、蓄泄兼筹”生态水网骨干体系。

## 完善区域水系连通。为充分利用潮白河和泃河雨洪资源，改善河流水动力条件，保证河渠运行通畅，完善引泃入鲍、引潮入鲍、潮北互通等区域水系连通。

## 加强郊野洼淀湿地坑塘连通。考虑水资源配置、蓄水与防洪减灾、生态保护修复与景观提升三种目标需求，构建自然连通与人工连通相结合、恢复历史连通与新建连通相结合的郊野洼淀湿地坑塘连通系统。

# 第五节 蓄滞洪湿地保护

## 永定河泛区湿地。建设永定河泛区湿地，退耕还湿。疏通永定河湿地渠系末端，清除渠道淤积，对湿地内河道加以生态整治，完善补水网络，河道两侧植被绿化建设。

## 文安洼湿地。建设文安洼生态湿地，退耕还湿，打造生态水面1000亩。疏通文安洼湿地渠系末端，清除渠道淤积，对湿地内河道加以整治，完善补水网络，河道两侧植被绿化建设。

## 贾口洼湿地。建设贾口洼生态湿地，退耕还湿，打造生态水面1000亩。疏通贾口洼湿地渠系末端，清除渠道淤积，对湿地内河道加以整治，完善补水网络，河道两侧植被绿化建设。

# 第六节 “以绿代水”生态系统重建

“以绿代水”指构建河流-草地混合生态系统。对于文安洼、贾口洼、东淀湿地和永定河泛区采用“以绿代水”的方式逐渐恢复其湿地生态状况，在水量不足的区域主要以种植当地耐旱型草本植被为主，需水量较小。在现状有水的河道两岸，主要以栽植灌木、槐树等耗水量较小的护岸树种为主，几乎无人工浇灌，用水量较小。

# 第七节 重要河流综合治理与生态修复

## 一、治理范围与目标

## 形态分类。根据水域形态特征，廊坊生态水系主要分为河渠、库塘、湿地两类。河流包括北三河、永定河、大清河、子牙河等四大河系流经廊坊的主干和各级支流，以及人工开挖的沟通河渠，用于引水、排涝、灌溉作用的各级沟渠；水库主要包括规划建设的广阳水库及南水北调配套在文安、霸州、大城、胜芳建设的小型调蓄水库；湿地则主要是包括东张务及其北面湿地、刘宋万亩荷塘、京南湿地以及城市人工湿地和广布于城乡的坑塘。

## 等级划分。参照水利部《河道等级划分办法》，综合考虑流域面积，影响的耕地、人口、城市，交通及工矿企业情况，可开发的水力资源等因素，将廊坊市境内河流划分五级，其中一级河道包括大清河和永定河2条河流，二级河道包括赵王新河等9条河流，三级河道包括青龙湾减河等11条河流。广阳水库为中型水库。湿地包括超大型的京南湿地、大型的东张务北湿地、刘宋万亩荷塘和众多众小型的坑塘湿地和城市人工湿地。

## 水系功能定位。河渠功能定位主要分为五类：流经廊坊市中心城区和北三县城市区域的前三级河流和调水河渠为复合功能河渠，不仅是廊坊市主要的防洪河流或调水线路，而且还承担着重要的生态、景观、游憩甚至航运功能；其他调水路线主要为生态调水功能，兼有排沥功能；其他流经城区的水系主要功能为生态景观功能，兼有城市排水功能；其他重点排洪河渠为生态防洪类河渠；余下河渠为生态排灌类河渠。南水北调调蓄水库的主导功能均是水源保护功能；湿地的主导功能是生态景观娱乐功能。

## 二、治理与修复措施

## 点源污染控制。

1）污水收集处理系统

## 污水管网收集系统。以廊坊市的三河市、广阳区、安次区为例，两区一市现状污水管网与雨水管网整体混接率高，老城区几乎达到100%。三河市建成区雨水与污水合流制排水系统约占整个污水排水系统的75%，广阳区建成区雨水与污水合流制排水系统约占整个污水排水系统的73%。

## 污泥处理系统。为配合污水处理厂污泥的处理处置，必须做好污泥输送和运输工作。污泥运输必须遵循科学的管理规定，规范化管理，以减少在运输过程中的二次污染。考虑到远期污泥的“资源化”，廊坊市逐步开展污泥利用的相关研究，拓宽污泥利用途径，新建污水处理厂应优先采用电渗透高压过滤、好氧干化法等新技术预处理污泥，可以使污泥减量和改善沙性土质、符合自然循环要求。

## 2）.水污染治理监督管理

## 点源污染综合监管。廊坊市开展环保专项行动，全面清查沿岸涉水企业，对违法排放污水企业依照新环保法，实施停产整顿、按日计罚、停业关闭等严厉措施。同时，强化宣传教育，倡导公民低碳生活、绿色消费，减少日常生活对环境的影响。

## 入河排污口合并与调整。根据水功能区水质目标，结合廊坊市污水处理设施的建设情况和规划要求，对入河排污口进行必要的合并与调整。对于无法实施集中入管网或截污导流的入河排污口，如果具备合适的条件，可以考虑调整排放。调整排放的水域必须符合水功能区管理的要求。

## 污水处理厂出水提标提质。提升污水处理厂COD、氨氮关键指标出水标准，分步实行IV类排放标准。制定廊坊市城市污水处理厂出水标准考核办法。

## 工业园区零排放。对于高耗水电厂废水进行梯级回收、综合利用，实施深度节水措施；对不能通过回收直接利用的企业生产废水，通过高效反渗透设备进行处理，淡水用于化学水处理水源或循环水补充水，浓水及在生废水用于灰、渣拌湿；对于不能在使用的废水进行预处理+固化处理。

## 排污许可制度。建立排污许可制度，试点发放排污许可证。对能源、冶金、造纸、建材等重点排污行业和企业可以考虑实施强制环境责任保险，分散风险、消化损失。

## 面源污染控制

## 1）控制目标

## 采取综合治理措施从源头产生、过程削减、末端治理方面对其进行有效拦截和治理。制定规划水平年廊坊市面源污染排放的控制量及削减量成为指导面源污染物有效减排的重要措施。

## 2）城区面源污染控制

## 结合廊坊市域不同县（市、区）空间地貌和景观结构设计设施，选择相应的技术类型，以降雨径流过程为主线串并联多种技术，实施优化的空间链式布局。建成区面源污染控制以改造工程及宣传管理为重点，与城市雨洪利用工程相结合，建透水路面，增大降雨入渗率，利用城区内公园、公共绿地、交通绿化带地面过滤污染物；健全垃圾收集处理系统，加强市政管理。

## 3）农业面源污染控制

## 加强村落的卫生管理，村落内进行就地污水处理，固体废物进行堆肥、焚烧、填埋处理，开发农村污染防治新技术。科学合理施肥。通过建设优化配肥系统，加强对施肥方式的管理，避免盲目过量施肥。强力推进农业面源污染治理，实现农业发展可持续。加强管理，清除以收集分散垃圾为主的场地，健全水资源管理法律法规和条例，加大农村基层环保管理干部和技术人员培训力度。控制规模化畜禽养殖业污染，提高畜牧业发展水平。引进优良品种，提高饲养管理水平，发展生态养殖，减少畜禽养殖对环境的污染。

## 河道水生态治理

## 内源治理。清淤后的污泥主要用于河道周边的农田的肥料补充。水量能够有所保障的泃河、北运河、潮白河等河道周边农田的施肥建议采用污水底泥清淤后的堆肥。过境水。在短时间通过将国内外成熟的水质修复技术进行投资、收益、运行周期上的比较，选择PGPR原位生态修复与曝气、生态浮床等技术对过境水水质进行处理。

## 河流地貌形态修复

## 采用微弯整治的治理原则，构建多自然河川。适度蜿蜒的河道平面形状，将使边滩，浅滩和深潭相交互的河床形态相对比较稳定，有利于护岸工程的布设和确保防洪安全。廊坊市规划重点为保护现状东张务、刘宋万亩荷塘湿地生态系统等，着重构建东淀、文安洼、贾口洼湿地生态系统，完善东张务北湿地生态功能，着重打造区域渠系坑塘连通工程，实现河渠畅通、碧水连潭、鱼肥鹭鸣的自然景象。

## 生物多样性保护

## 增殖放流措施。对泃河、潮白河实施增殖放流。鱼类增殖放流站规模需要考虑社会、经济、工程等多方面的可能性，尽量节约投资和充分利用现有设施、技术、人才等。

## 鱼类繁殖条件改善技术。对泃河、潮白河进行鱼类繁殖条件改善，种植植物和铺石，改善产黏性卵鱼类的产卵基质。

## 鱼类区系定向改造技术。进行鱼类区系定向改造，防止外来种入侵，保护种群多样性。选择能适宜生存并能与现有小型鱼类进行代替式竞争而形成渔业种群的种类或食物链短的优质鱼类，进行引种移植，综合提高鱼类数量与质量。

## 第八节 地下水超采区综合治理

## 对地下水进行严格管理，全力推进“节、引、调、补、蓄、管”六大治理举措。地下水禁釆区内，除应急供水外严禁开凿取水井；对已有取水井，各级政府要抓紧制定方案，限期关停。在地下水限采区内，除应急供水和生活用水更新井外，严禁开凿取水井。深层地下水只作为应急和战略储备水源，要采取有力措施使用替代水源、调整经济结构、强化节约用水，逐步减少深层地下水开釆量。

## 在有条件的地区全面推进水源置换工程，充分利用引江水、引黄水、水库蓄水等置换地下水，健全渠系、管网等配套设施，有序关闭自备井，切实减少地下水开采量。优化种植品种，推广旱作雨养等种植模式，推动地区退耕还草，增强区域地下水涵养能力。

# 空间协调分析

# 第一节 涉水国土空间功能协调

涉水空间自身主导功能协调。在确定生态保护红线的主导生态功能时，需首先识别区域各类涉水的生态系统服务功能，然后按生态系统服务对象、生态系统服务价值以及其对区域生态安全的作用重要性进行合理排序，重要性最高的功能即为主导生态功能。当同一水生态空间单元有多个生态系统保护对象，要坚持人与自然和谐共生的理念，按照山水田林湖草是一个生命共同体的原则，合理确定生态保护空间范围。对于同一空间单元有多个重要生态系统保护功能之间发生互斥的情况下，要对各功能在区域生态安全中的作用和生态系统服务价值进行重要性评估分析，从洪水调蓄场所、生物多样性功能维护、饮用水源安全保障等重要功能的唯一性、不可在生性、不可替代性等方面确定功能保护的重要级别，合理确定水生态保护红线区域的主导功能。

# 第二节 水利基础设施与“三区三线”协调性分析

（1）与生态保护红线协调。

根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，在生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

规划中各类水利基础设施的建设均已最大程度的避让生态保护红线。根据指导意见及水利基础设施建设情况，规划将廊坊市水利基础设施建设分为点状、线状及面状三类，与生态保护红线的协调。

（2）与城镇开发边界协调。

水利基础设施预留空间尽量避免占用城镇密集区，对于为支撑城镇经济社会发展需要占用城镇空间时，需在城镇建设空间范围内预留水利基础设施建设用地。

（3）与永久基本农田协调

水利基础设施预留空间应尽量避免占用永久基本农田。当水利基础设施保障永久基本农田灌溉用水要求时，可适当调整永久基本农田。

# 第三节 与已有规划的协调性分析

1）《大清河流域综合规划》：划分上游山区、山前平原、白洋淀周边地区及下游地区，上游山区是大清河流域水源涵养区和水源地；山前平原区是流域内人口、产业较为集聚的地区；白洋淀及周边地区为雄安新区所在地；白洋淀以下地区重点扩大下游河道行洪能力，修复河流生态，加强蓄滞洪区建设区域。

2）《子牙河系防洪规划》：子牙河系目前是“上蓄、中疏、下排、适当地滞”的系统防洪格局，上游重视洪水调度，中游适当分洪，结合兴利。

3）《潮白河香河段综合整治工程可行性研究报告》《北三河系防洪规划》《河北香河潮白河大运河国家湿地公园总体规划》：潮白河的防洪设计标准由20年一遇提高到50年一遇，根据《防洪标准》（GB50201-2014）内容，工程等别为Ⅱ等，堤防及建筑物级别为2级；

4）《三河市城市总体规划》《北三县河系防洪规划》《泃河防洪除涝规划》：泃河的防洪标准为20年一遇，在城市东部开挖新河，泃河右堤按50年一遇修建防洪设施。

5）《永定河系防洪规划报告》《永定河泛区治理工程（河北省工程部分）可行性研究报告》《永定河泛区（河北省工程部分）安全建设工程可行性研究报告》《永定河综合治理与生态修复总体方案》：永定河泛区上起梁各庄，下至屈家店，永定河泛区内承担着“缓洪、沉沙、削峰”的任务，永定河下游为100年一遇标准。

对于本次水利基础设施空间规划，总体考虑了各相关规划及要求，合理规划涉水空间，与上述相关规划相符。已建和在建工程的用地是明确的，规划的工程不占用现有的土地。大的防洪工程用地规划、加固等预计在2035年前协调完毕。

# 涉水空间管控

# 第一节 水资源管控

水资源开发利用管控。全面建成节水型社会，2025年廊坊市用水总量控制不超过12.6亿m3，2035年全市用水总量控制不超过13.5亿m3。控制2025年平原地下水基本实现开采平衡。规划实行总量控制与定额管理相结合的水资源管理制度；通过节水型社会建设抑制水资源需求过快增长，地下水回灌补源等措施遏制地下水超采，逐步实现采补平衡；通过实施严格的地下水管理制度强化地下水资源管理，为超采区地下水压采创造条件，以实现区域水环境质量根本好转。

水环境质量管控。实施空间管控，全面建立“河长制”，在廊坊生态红线区、生态脆弱区等划定严格管控边界，形成有利于水环境质量改善和水生态安全的国土空间开发格局；推进网格化、精细化管理，将廊坊市域主要河流划分为一系列控制单元（水功能区），明确水环境质量底线要求，落实控制单元或水体的污染治理责任；加快调整结构，减少污染物产生。针对水源保护区内的生存现状进行生态修复、生态建设工程，提高保护区内自然净化能力，改善和保护饮用水源水质。通过饮用水水源风险源的识别，制定不同风险源的应急处理方案，保证饮用水水源地应急保障系统有效运行。建立饮用水水源地环境预警监控体系，以实时监测、控制水源地水质、水量安全状况，提高预警能力。

# 第二节 涉水空间管控和保护

涉水生态保护红线区管控。依据《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《生态保护红线管理办法（暂行）》，具有重要水源涵养、水生生物多样性维护、水土保持功能的区域，及土地盐碱化的滨河沼泽、湿地等生态环境敏感脆弱区域应全部列入水生态保护红线范围内并予以保护。红线范围内原则上按禁止开发区域的要求进行管理。遵循生态优先、严格管控、奖罚并重的原则，严禁建设与防洪、河势控制、水资源综合利用及改善生态无关的项目。生态保护红线应保持生态系统完整性与连续性，做到应划尽划，应保尽保。

限制开发区管控。涉水生态空间中建设的国家或省级重点项目，应按照水行政主管部门的要求，对防洪安全、河势稳定、生态安全、供水安全等方面进行分析论证，提出相关补救措施，经水利部门审批同意后方可实施。可在岸线保留区进行的开发利用项目有：符合保留区功能要求的公共基础设施或社会公益性项目。保留区范围内严禁污染企业进驻，严禁设置排污口，严禁开展破坏水生态的岸线利用行为。

# 第三节 水利基础设施用地空间管控

已建在建水利基础设施空间管控。依廊坊市实际划定的水利基础设施空间为基础，依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等法律法规和水利工程管理规范条例等，从确保水利基础设施运行安全和维护工程效能方面分级分类提出具体的空间管控要求。水利工程管理范围内禁止进行堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质；在堤身、渠身上垦植；围库造地、库区炸鱼；爆破、打井、采石、取土、挖砂、建窑、开沟以及在输水渠道或者管道上开缺、阻水、挖洞；建设影响工程运行和危害工程安全的建筑物、构筑物和其他设施等各类行为。

规划水利基础设施预留空间管控。规划水利基础设施预留空间禁止安排城镇开发建设项目，禁止在该区域内开展有损水利基础设施建设的项目及行为，具体管控要求按照水利工程管理范围有关标准执行。针对部分现状不合理开发建设活动等导致已规划水利基础设施空间被挤占、萎缩和水生态环境受损的情况，制定分类处置方案，有序退出并开展相应的修复保护工作。

# 第四节 涉水空间监控监测体系建设

水文监测。雨量监测系统可自动监测河道水情。为实现远程实时掌握河道雨量情况，配备设施包括雨量器、天气雷达、卫星遥感等设备。水位监测系统可自动监测河道水情，为远程实时掌握河道水位情况，在重要水位断面新建水位监测站点，配套遥测采集终端（GPRS）。流量监测包括河道流量监测、入河排污口流量监测、管网流量监测等。

水质监测。根据国家减排要求，安装COD分析仪、NH3-N分析仪、总磷/总氮分析仪、PH分析仪、悬浮物浓度分析仪、超标采样器、流量计等。具备水质自动站建设条件的省控（市级）、市控（县级）责任目标断面基本建成水质自动站，并实现数据联网，数据共享。在饮用水水源地建立浮标体系、常规五参数监测、叶绿素监测、蓝绿藻监测、NH3-N监测、硝酸盐监测、亚硝酸盐监测、磷酸盐监测、COD自动检测仪等。

水生生物监测。（1）底栖动物监测布点方式分随机布点和针对性布点两种方式，根据研究目的或监测目标来决定实际布点方式。（2）底栖硅藻监测采样程序包括生境选择、样品采集、样品处理与标本制作。（3）鱼类监测根据历年的渔获物调查资料，计算得到各种渔具的日均单船渔获量。鱼类监测指标包括种类丰度和组成、营养结构、丰富度、个体健康状况等。

# 第五节 涉水空间管控制度建设

建立健全法律法规体系，明确水生态空间管控的法律定位。明确水生态空间管控规划与空间规划体系的关系，与经济社会发展规划、城乡规划、土地利用总体规划，以及农业、林业、环保等各级各类规划之间的关系，确保规划体系的统一衔接。明确水生态空间管控的体制机制，依法确定水生态空间管控的责任主体、管控内容、沟通协调机制、监督考核机制、奖惩机制等。

建立水生态保护红线制度，严格水生态空间禁止开发区保护。围绕水生态空间禁止开发区的管控，加快建立健全水生态保护红线制度。在水生态空间管控立法基础上，加快出台专门针对水生态保护红线的专项法规，明确水生态保护红线范围内严禁一切形式的开发建设活动，对已建设项目进行综合评估，提出项目保留、整改、迁出等措施，对不符合水生态保护红线保护要求的工业企业、农村居民点等采取逐步关停、搬迁；强化水生态保护红线的规划约束作用，将水生态红线的管控要求纳入经济社会发展规划及相关专项规划中，通过规划环评对规划的生产、生活空间布局的环境合理性进行论证，将水生态保护红线作为廊坊空间开发的底线，并据此强化建设开发的边界管制

建立水生态空间准入制度，强化限制开发区用途管制。围绕水生态空间限制开发区的管控需求，建立严格的水生态空间准入制度。在水生态空间限制开发区划定的基础上，在规划层面，将限制开发区的管控要求作为规划区域行业环境准入负面清单的否定性指标和优化规划的基本依据，引导规划布局等与水生态空间管控要求相适应。在建设层面，严格建设项目水生态空间准入管控，在水生态空间限制开发区内严禁有损生态功能、对生态环境有污染影响的开发建设活动，制定水生态空间环境准入负面清单，出台水生态空间限制开发区域内禁止准入及限制准入的行业清单、工艺清单、产品清单等环境负面清单。

健全水资源资产产权制度，支撑水安全保障网络体系建设。在廊坊初始水权分配的基础上，结合廊坊实际取用水情况和未来用水需求预测，按供用水结构进一步分解到最小分配单元或各用水户，让水资源使用与收益的权利落实到取用水户，开展水资源使用权确权登记。按照生活、生态、农业、工业、服务业、等用水类型，完善水资源使用权用途管制制度。明确在廊坊区域空间规划中，优先在水安全保障引导区内为供水设施建设预留空间、严禁挤占预留空间的约束性要求，为健全廊坊供水基础设施网络体系、提升廊坊水安全保障能力提供有力的支撑。

深化最严格水资源管理制度，优化水资源开发利用格局。健全重大规划水资源论证制度，促进经济社会发展与水资源条件相适应。进一步加强建设项目水资源论证，严格取水许可审批管理。对新增取用水户，严格执行水资源论证制度，通过后批准取水许可，取水工程验收后发放取水许可证。实施地下水开采总量和水位双控制。深入实施廊坊市水污染防治行动计划，以水功能区为重点，实施水功能区分级分类分区管理。制定入河湖排污口布局优化实施安排，严格按照河湖水环境承载能力控制入河湖污染物，建立健全新建、改建和扩建排污口管理制度。

建立目标责任制度，完善水生态空间管控约束机制。在廊坊市水生态空间功能类型与管控分区的基础上，按照管控需求，提出分区分类水生态空间管控指标体系，确定各类水生态空间的管控指标。按照“确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的要求，确定水生态保护红线管控目标。进一步统筹考虑水生态空间分布情况和各县市区的实际情况，与各级土地利用总体规划、城乡规划及其他规划充分对接，通过县级层面与乡镇行政区层面充分协调平衡，制定水生态空间管控指标分解方案，将管控目标分解落地。

建立健全考核奖惩制度，形成水生态空间管控激励机制。根据廊坊市各地水资源禀赋差异、生态功能定位、水生态空间管控需求等，研究出台廊坊水生态空间管控考核办法，将分级分类的水生态空间管控指标作为考核指标体系，并把水生态空间保护成效、水生态管控目标、水生态保护红线目标实现等纳入生态文明建设目标考核体系，作为各级党政干部考核的重要内容。出台水生态空间管控奖惩办法，以生态补偿机制建设、水资源有偿使用制度建设、水生态治理与保护市场体系建设等工作为支撑，对考核等级为优秀、水生态空间管控工作成效突出的地区，给予通报表扬；对考核等级为不合格的地区，进行通报批评，并约谈其党政主要负责人，提出限期整改要求；对水生态空间管控不力、责任事件多发地区的党政主要负责人和相关负责人，按照《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》等规定，进行责任追究。

# 保障措施

# 第一节 强化组织保障

## 规划由廊坊市水利局牵头、各相关部门联动配合，采取自上而下、上下联动方式编制。市水利局成立项目领导小组，负责规划编制具体组织协调工作，各县市区指定专人负责。

## 市本级在对全域水利基础设施空间布局规划全面统筹的基础上，结合省级规划工作方案，按照事权划分，重点做好市管河湖、水利工程相关工作，配合提供国家层面、省级层面基础资料和图件，指导县级层面工作。各县级行政区水行政主管部门参与规划编制技术工作，配合提供相关基础资料和图件。

## 各有关单位要积极与自然资源等部门加强协调配合，做好专项规划与总体规划之间的衔接。要及时跟踪廊坊市国土空间总体规划编制情况，主动加强沟通对接、及时跟进相关工作，做好与国土空间规划、生态保护红线划定成果的衔接协调。加强各层级水利专项规划成果间的协调。对规划编制过程中出现的重大问题，有关单位应主动协调，及时研究提出解决方案，不断完善规划编制内容。

# 第二节 落实目标责任

## 廊坊市水利基础设施空间布局规划是廊坊市生态水系规划建设和管理的基本依据，规划提出的各项控制指标，各级政府和水行政主管部门必须严格执行。各类基本建设项目符合本规划，禁止实施违反规划的建设行为，按照国家基本建设程序有序开展各相关工作。

## 以保护水流健康、推动高质量发展为目标，界定水生态空间内涵。水域空间是指为承纳和宣泄水体，具有稳定河势、提供栖息地等功能的空间，包括河床和一定洪水频率下水体漫溢的部分土地；岸线空间为具有一定空间特征的水陆过渡带，不同于地理意义上的线，其范围同时受到水域与陆域边界的影响，具有行洪、调节水体、维护水体健康等功能。

# 第三节 加强基础工作

## 要使水生态系统持续地提供生态服务或生态产品，必须维护适宜的水生态空间范围，保持适宜的水量条件、良好的水质状况，维持水生态系统的空间结构和功能。水生态空间管控以廊坊市水生态空间为保护和修复对象，以水资源水环境和水生态承载能力为依据，对水生态空间采取的各类管控措施，主要包括水生态空间范围与功能定位、水生态空间管控分区、水生态管控指标确定、水生态空间用途管制、水资源利用管控、水环境质量管控以及综合管控能力建设等。

## 水生态空间范围划定与功能定位包括明确水域、岸线及水源涵养、水土保持等陆域涉水生态空间范围，明确水生态空间的主导功能定位，水域岸线等水流产权确权划界等；水生态管控指标确定主要是立足我国不同地区水资源、水环境、水生态及经济社会发展的区域差异性，结合水资源、水环境、水生态保护红线管控的实际需求，给出差别化的分类管控指标和目标；水生态空间用途管制包括水生态保护红线管控、水生态空间环境准入管理、水生态系统保护与修复等；水资源利用管控包括水资源消耗总量和用水强度双控等；水环境质量管控包括水功能区入河排污管控、城乡废污水处理、河湖水环境综合治理等；综合管控能力包括水资源水环境承载能力监测预警机制、河长制等管控制度和机制建设、监督考核与责任追究等。

# 第四节 健全协商机制

## 健全廊坊市水利基础设施建设协商机制，成立由各受水区人民政府、水行政主管部门组成的协商小组，邀请成员包括聘请的专家、水资源调配涉及的相关利益方代表组成，通过调研，确定协商评价指标体系的判定方法和控制指标。

## 协商内容主要围绕水利基础设施建设涉及的重大政策和关系用水户切身利益的实际问题，在做出重大决策前，根据有关规定和实际需要，开展协商。根据确立的协商议题，通过开展灵活多样的协商形式，定期和不定期进行。协商议题可以通过调研提出，也可以由协商小组成员根据实际情况，就有关重要事项书面征求和提出意见建议，通过调研报告、建议等形式直接向协商小组提出意见和建议。

# 第五节 完善监督评估

## 建立健全监督考核和责任追究机制。落实廊坊市人民政府主体责任，完善河长制等河湖保护和管理制度，将河湖水生态空间保护和治理绩效纳入地方政府和领导干部政绩考核体系。在强化最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标考核评估基础上，加强河湖与地下水生态保护修复责任目标落实情况、河长制等制度建设情况的监督检查。与河长制等工作相结合，将水生态空间管控措施落实、指标控制、预期目标实现、政策措施配套、修复治理开展等纳入政府领导任期目标管理，细化各级水生态空间管控工作任务，分解到人，明确任务实施路径，严格控制管理范围内建设用地规模，实行同级各部门联动和县市区各级之间联动。

# 第六节 创新体制机制

## 在生态文明体制改革的总体框架下，基于水生态空间管控的现实需求，充分协调衔接已有水利改革基础，按照需求层、基础层、支撑层和核心制度层四部分，形成水生态空间管控制度体系的总体框架。

## 制度建设应以支撑和保障水生态空间用途管控为根本出发点，以支撑水利融入“多规合一”、落实划定并严守生态保护红线、全面推行河长制等当前最紧迫的战略部署为落脚点。